KIA Bongo III (80 л.с.) КИА Бонго 3 Спецификация

Габаритные размеры:

Двигатель J2: Дизельный, 4 цилиндра в ряд, камера сгорания – вихревая, объем -2665 см. куб., Диаметр цилиндра -  94,5, ход поршня – 95, Степень сжатия 21,5, Давление впрыска – 30 кг/см кв, Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу – 700-790, порядок работы цилиндров – 1-3-4-2, Механизм привода ГРМ – шестеренчатого типа . Моторное масло – API CF – 4 или выше, SAE 10W-30 (объем – 6,4 л.)

/

| Технические характеристики Модель Porter Кабина Длина STD/Super Ширина Wide Размеры Длина (мм) 5125/5115 Ширина (мм) 1740 Высота кабины (мм) 1970 Колёсная база (мм) 2615 Клиренс (мм) 150 Свес Спереди (мм) 1205 Сзади (мм) 1305/1295 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 2065 Максимальная разрешенная масса (кг.) 3060 Двигатель Модель J2 Объём (см. куб) 2665 Мощность (л.с.) 80 Макс. крутящий момент (кг*м) 16,8 Разгон (0-100 км/ч)(сек.) 18,8 Торм. Путь (100км/ч-0)(м.) 47,9 КПП МКПП 5 вперед/1 назад Расход топлива (л./100 км.) Город 12,1 Трасса 8,3 Смешанный цикл 9,7 Выброс СО2 (г./ 100 км) 250 Объем топливного бака (л.) 65 Минимальный радиус поворота, м 4,7 Подвеска Передняя - Торсион; задняя - рессорная Тормозные механизмы Спереди – дисковые Сзади - барабанные Шины Спереди 195R14C Сзади 5.00R12LT *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо 2 шт. Гидроусилитель руля Усилитель сцепления Регулятор тормозных сил МКПП 5 ступеней Стояночный тормоз Пакет курильщика Магнитола CD (Антенна, 2 динамика) Отопитель салона Солнцезащитные козырьки Тканевая отделка потолка Сиденья из кожзаменителя Кондиционер Ковровое покрытие пола Регулируемый руль (угол наклона) Центральный замок Электростеклоподъемники Запирающаяся на ключ горловина топливного бака Регулятор режима скорости работы стеклоочистителя Корейский тент (опция) 2-х точечный ремень безопасности пассажира 3-х точечный ремень безопасности водителя Колесные колпаки Противотуманные фары Брызговики Задняя двухскатная резина Гарантия от продавца – 2 года 60 000 |
| --- | --- |